DAM 390             Etiketa – příbalový leták

# Výrobce: Zaklady azotowe Pulawy Spolka Akcyjna, Al. Tysiaclecia P.P. 13,

# Pulawy, Polsko

Dodavatel :  ZNZ Pelhřimov, s.r.o., Řemenovská 1999, 39301 Pelhřimov

# Typ: 1.9.3                                                             Číslo rozhodnutí o registraci: 2410

DAM 390 je roztok dusičnanu amonného a močoviny s průměrným obsahem 30% hmotových dusíku, z toho 1/4 ve formě amonné, 1/4 ve formě dusičnanové a 1/2 ve formě močovinové. Kapalné dusíkaté hnojivo DAM 390 při optimálním složení 42,2% dusičnanu amonného, 32,7% močoviny a 25,1% vody obsahuje ve 100 litrech roztoku 39kg dusíku a má při teplotě 25o C hustotu 1300kg/m-3 , vysolovací teplota je -10o C. Při eventuální krystalizaci však nezvětšuje objem a neohrožuje tak skladovací nádrže. Při zvýšení teploty nad O C nabývá opět konzistenci čirého roztoku bez újmy na kvalitě produktu a obsahu dusíku.

# Chemické a fyzikální vlastnosti:

| vlastnost | hodnota |
| --- | --- |
| celkový dusík jako N v % | 30 |
| močovinový dusík jako N v% | 15 |
| Hodnota pH | 7,2 - 7,9 |
| biuret v % | max. 0,5 |
| nečistoty na sítě 0,5mm v % | 0,0 |

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity ( v mg prvku na kg hnojiva) - kadmium 1,0, olovo 10, rtut’1,0, arsen 10 mg/kg chrom 50.

# Rozsah a způsob použití : .

pro určení potřeby hnojení dusíkem se doporučuje využít platných normativů a dalších objektivních diagnostických postupů (např. rozbory půd a rostlin) při zohlednění hnojení statkovými hnojivy a vlivu předplodiny.

DAM 390 je možno použít k základnímu hnojení, k přihnojování během vegetace, k urychlenému rozkladu zaorané slámy a k přípravě široké palety NPK suspenzí. Pro základní dusíkaté hnojení při předseťové přípravě půdy lze DAM 390 použít ke všem plodinám, zvláště k jařinám. Velmi vhodně zapadá do systému předzásobního hnojení fosforem a draslíkem. Dobře se uplatní i v systému minimálního zpracování půdy k meziplodinám. U semen citlivých na vyšší koncentraci čpavkového dusíku (jeteloviny, řepy apod.) nepoužíváme DAM 390 těsně před setím. Vzhledem k tomu, že DAM 390 obsahuje rychle i pozvolně působící formy dusíku, je možno jím hnojit na jaře před setím (se zapravením) a na půdách s dobrými sorpčními vlastnostmi jednorázově po celou vegetaci (jarní ječmen, oves, směsky na zeleno a jiné). K přihnojování během vegetace se používá buď v nezředěném stavu (především ke hnojení obilnin, řepky a travnatých porostů) nebo zředěný  (zejména při dávkách dusíku pod 10kg  N/ha-1 a u většiny  dvouděložných  rostlin).  DAM 390 je možno aplikovat na porosty nekvetoucí bez omezení. Na kvetoucí porosty lze aplikovat jen v době mimo letu včel. Společná aplikace s povolenými přípravky na ochranu rostlin je možná a výhodná.

Při míchání DAM 390 s hnojivy NP 8-24-0 je nutno dodržet následující poměry míchání, aby se dosáhla stálost směsi, potřebná pro bezporuchovou aplikaci (dle diagramu rozpustnosti při O C):

| Poměr | Na 1000 litrů se dávkuje v litrech | Ve 100 litrech je kg |
| --- | --- | --- |
| N : P2O5 | NP 8-24-0 | DAM 390 | voda | N | P2O5 |
| 0,3 : 1 | 1 000 | - | - | 10 | 30 |
| 0,5 : 1 | 700 | 100 | 200 | 10,9 | 21 |
| 0,8 : 1 | 600 | 200 | 200 | 13,8 | 18 |
| 0,9 : 1 | 550 | 250 | 200 | 15,2 | 16,5 |
| 1,1 : 1 | 500 | 300 | 200 | 16,7 | 15 |
| 1,5 : 1 | 400 | 350 | 200 | 17,7 | 12 |

Směs NP 8 - 24 - 0  s DAM 390 se musí připravovat v nádržích s měřitelným objemem a s možností míchání nebo přímo v zásobnících aplikátorů, které si okalibrujeme. Při přípravě se postupuje tak, že se do nádrže dá potřebný objem NP, potom určené množství vody a nakonec DAM 390. Po naplnění je nutno obsah nádrže minimálně 15 minut promíchat.  Při nedodržení výše uvedených poměrů dochází ke tvorbě krystalů, které přejdou do roztoku jen dalším přidáním vody, čímž se snižuje koncentrace živin.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

DAM může poškozovat zdraví zejména při požití, kontaktu se sliznicemi, zasažení očí a opakovaném kontaktu s pokožkou. Působí dráždivě, může být zdrojem přecitlivělosti a vyvolat ekzémy. Technickými opatřeními je třeba omezit kontakt pracovníků s DAM 390 na minimum. Kromě toho musí být pracovníci při práci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky k ochraně pokožky a obličeje (ochranné rukavice, oděv, brýle nebo ochranný štít). Při práci je zakázáno jíst, pít a kouřit, je třeba dodržovat zásady osobní hygieny.

# První pomoc

Při zasažení očí okamžitě vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Požití: vypít bezprostředně po požití 0,5 l vlažné vody a vyhledat lékaře.

Zasažení pokožky: rychle opláchnout dostatečným množstvím vody, později důkladně avšak bez velkého mechanického dráždění omýt vodou a mýdlem, odložit zasažený oděv.

# Ve všech těžších případech, při požití nebo zasažení očí vždy vyhledat lékařskou pomoc.

# Upozornění:

DAM 390 není látkou požárně nebezpečnou ani výbušnou, má však oxidační účinky. Sušina hnojiva je hořlavá, v případě vysolení nebo vytvoření zaschlých zbytků  je vzniklý solný povlak při styku s organickými látkami hořlavý.

Hnojivo se skladuje v nádržích k tomu účelu vybudovaných a označených názvem hnojiva, umístěných v záchytných vanách o objemu větším než je objem největší nádrže ve vaně umístěné. Při skladování nesmí teplota překročit 80o C. Pak dochází k hydrolýze močoviny a zvýšení pH. Je nutno zabránit vzniku sušiny hnojiva na organických materiálech (papír, tkaniny, dřevo, piliny a pod.). Teplota vysolení  -10o C.

Zásobníky, přepravní obaly a aplikační techniku je nutno bezprostředně po použití  propláchnout vodou. Tato voda ani zbytky aplikačních roztoků nesmí znečistit  zdroje pitné vody. Je nutno zabránit vniku hnojiva do kanalizace, do povrchových a spodních vod

Pro přepravu veřejnými dopravními prostředky platí předpisy veřejného přepravce. Nepodléhá předpisu ADR/RID.

Doba použitelnosti: 24 měsíců od data výroby při dodržení podmínek skladování

Datum výroby: